样 品 承 认 书

SAMPLE APPROVAC SHEET

客户名称:

(SUSTOMER)

产品名称:

(DESCRLPTION)      红外遥控延长线

产品型号:

(MODEL)             CHQ1878

日期:

(DATE)              2021年 月 日

| 我司编码 | 我司规格型号 |
| --- | --- |
| CHQ1878 | 红外延长线L=170MM,OD3.5三芯过粉线 |
| 审核 | 确认 |

编制(EDIT)                 审核(AUDIT):

红外遥控延长线 型号:CHQ1878

产品规格书

客户确认:

日期:

经办人:                              签发:

一体化红外延长线

规格：CHQ1878

●宽电压适应、低功耗、高灵敏度、优良的抗干扰特性；

●应用广泛：机顶盒、数码相框、家用电器、空调、玩具、RGB灯条控制线等红外遥控接收；

极限参数：

| 电源电压 | VCC (v) | 6.0 | 工作温度 | TOPR (℃) | -25 — 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功 耗 | PD(mw) | 30 | 储存温度 | TSTG (℃) | -40 — 125 |

光电参数： (T=25℃ VCC=5V  f0=38KHZ)

| 参 数 | 符号 | 测试条件 | Min | Type | Max | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | Vcc |  | 2.7 |  | 5.5 | V |
| 接收距离 | L | L5IR5 IF =300mA （测试信号） | 15 |  | 25 | M |
| 载波频率 | f0 | 38k | HZ |
| 接收角度 | θ1/2 | 距离衰减1/2 | +/-45 | Deg |
| BPF 宽度 | fBW | -3Db Bandwidth | 2 | 3.3 | 5 | kHz |
| 静态电流 | ICC | 无信号输入时 | ---- | 0.3 | 0.8 | mA |
| 低电平输出 | VOL | Vin=0V Vcc=3.3V | 2 | 3 | 3.3 | V |
| 高电平输出 | VOH | Vcc=5V | 4.2 | 4.7 | 5 | V |
| 输出脉冲 宽 度 | TPWL | Vin=500μVp-p ※ | 400 | 600 | 800 | μS |
|  | TPWH | Vin=50mVp-p ※ | 400 | 600 | 800 | μS |

※：光轴上测试，以宽度为400/800μS为发射脉冲,在5CM之接收范围内,取50次接收脉冲之平均值（参见测试波形）。

测试波形：

电原理框图：

应用电路图：

CHQ1878规格图：

用CHQB的接收头，总线长170MM,裸线25MM剥口2MM上锡

过粉线规格：三芯过粉线，线外径OD3.5PVC白色,芯线分别为红色、白色、黑色。

产品图：

产品图纸